ZAŁĄCZNIK NR 2

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne 
lampy RTG

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne”, „okres gwarancji” oraz „czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiana towaru na wolny od wad“ | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa rtg kompatybilna z gantry systemu tomografii komputerowej wyprodukowanego w 2012 roku przez firmę GE Healthcare typ BrightSpeed Elite 16, nie wymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji. | TAK |  |
|  | Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2016, nie używana. | TAK |  |
|  | Lampa rtg o pojemności cieplnej anody minimum 6,3 MHU | TAK |  |
|  | Rozmiary ognisk 0.7x0.6 oraz 0.9x0.9 | TAK |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy rtg minimum 140 kV | TAK |  |
|  | Wymiana lampy rtg do tomografu komputerowego firmy GE typ Brightspeed Elite 16 oraz wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych. | TAK |  |
|  | W ramach prac związanych z wymianą lampy wykonanie przeglądu technicznego tomografu komputerowego. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Wszystkie części i podzespoły stanowiące przedmiot zamówienia mają być fabrycznie nowe (nie regenerowane) i wykonane nie wcześniej niż w 2016 roku. | TAK |  |
|  | Gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na wszystkie wymienione części zamienne: minimum 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia bez limitu skanów i limitu mAs. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiana towaru na wolny od wad maksymalnie 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wymienionych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.