Numer sprawy: 3/PN/18

Załącznik  Nr 2

.............................................				                                 .............................................

pieczęć oferenta                                                                                                                miejscowość, data

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu (pojazdu skompletowanego) czyli samochodu bazowego po wykonaniu adaptacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Pojazd po wykonanej adaptacji ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu A2,  sprzęt medyczny ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865-1 (lub norm równoważnych),

oraz spełniać dodatkowe wymagania określone poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |
| I. NADWOZIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Typu „furgon ”do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, nie mniejszej, niż 3,0 t. | TAK |  |
| 2. | Kabina kierowcy wyposażona w min. dwa miejsca siedzące | TAK |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.1,4 m (podać). | TAK |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 2,7 m (podać). | TAK |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,65 m (podać). | TAK |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki o min. 180º. | TAK |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. | TAK |  |
| 9. | Lakier w kolorze białym. | TAK |  |
| 10. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. | TAK |  |
| 11. | Autoalarm | TAK |  |
| II.SILNIK | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych | TAK |  |
| 2. | Moc silnika minimum 145 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 250 Nm | TAK |  |
| 3. | Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6 | TAK |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia manualna min 6 biegowa (tj. min 6 biegów do przodu + wsteczny) | TAK |  |
| 2. | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny | TAK |  |
| IV.ZAWIESZENIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów | TAK |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
| 2. | Elektroniczny system podziału siły hamowania. | TAK |  |
| 3. | System wspomagania nagłego hamowania. | TAK |  |
| 4. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem. | TAK |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół. | TAK |  |
| VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 60 L. | TAK |  |
| 3. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 4. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK |  |
| 5. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |  |
| 6. | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane. | TAK |  |
| 7. | Dodatkowe światło hamowania (trzecie). | TAK |  |
| 8. | Czujniki parkowania w tylnym zderzaku | TAK |  |
| 9. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. | TAK |  |
| VIII. WYMAGANIA OGÓLNE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2017 | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. | TAK |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |
| I. NADWOZIE | ------- | ------------------------------------ |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 2700 x 1600 x 1300 mm | TAK |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |
|  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu A 2 (lub wyżej) wystawiony przez jednostkę notyfikowaną | TAK |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA | ------- | ------------------------------------ |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), | TAK |  |
|  | Rozbudowana fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy samochodu bazowego na przedział medyczny – parownik z funkcją grzania i chłodzenia | TAK |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ------- | ------------------------------------ |
|  | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: powinna posiadać co najmniej 2 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie | TAK |  |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w elementy sterujące systemem oświetlania, ogrzewania/klimatyzacji oraz wentylacji | TAK |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | ------- | ------------------------------------ |
|  | W przedniej części dachu pojazdu belka zespolona typu LED, koloru niebieskiego z napisem AMBULANS | TAK |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED | TAK |  |
|  | W tylnej części dachu niebieska pojedyncza lampa typu LED tzw. kogut |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 2 pasy odblaskowe wykonane z folii: a) typu 1 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis AMBULANS - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „T” - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu: do ustalenia | TAK |  |
| V. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY | ------- | ------------------------------------ |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna | TAK |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. | TAK |  |
|  | Na prawej ścianie 2 fotele z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację głosową pomiędzy personelem medycznym a kierowcą – przegroda z oknem | TAK |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie (lewej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (co najmniej 3 szt. | TAK |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 2 szt. pojemników. | TAK |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. | TAK |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - z uchwytem do mocowania min. 1 butli tlenowej o poj. 10l - minimum 1 gniazdo poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego | TAK |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne stała, z miejscem przewożenia deski ortopedycznej dla dorosłych – laweta z klapką najazdową | TAK |  |
|  | Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego - minimum 2 punkty ze światłem skupionym, umieszczone nad noszami. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ------------------------------------ |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865 – 1 lub normy równoważnej) |
| I. ZESTAW TRANSPORTOWY | ------- | ------------------------------------ |
|  | NOSZE GŁÓWNE MONOBLOKOWE podać markę i model, załączyć folder |  |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |  |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; nosze wyposażone w min 2 poziomy wysokości |  |  |
|  | z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni; |  |  |
|  | wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy min 15 cm z czego min 2 skrętne , min 2 koła wyposażone w hamulce |  |  |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
|  | zestaw transportowy posiada trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z jego obsługą; |  |  |
|  | ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy , z możliwością montażu składanego wieszaka do kroplówki |  |  |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
|  | wyposażone w nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; w komplecie z mocowaniem przeznaczonym do bezpiecznego montażu w ambulansie |  |  |
|  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy; |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); |  |  |
|  | zestaw transportowy ma być zgodny z aktualną normą PN EN 1789 i PN EN 1865-1 |  |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 45 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1 (podać wagę noszy w kg); ma posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |  |  |
|  | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE podać markę i model, załączyć folder składane, z blokadą zabezpieczająca przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu, zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; wyposażone w min 3 szt. pasów zabezpieczających o regulowanej długości, siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego i elastycznego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości umożliwiające szybki montaż i demontaż do mycia i dezynfekcji bez użycia narzędzi, wyposażone w 4 koła jezdne z czego 2 przednie skrętne w zakresie 360 stopni i wyposażone w hamulce wyposażone w teleskopowo wydłużane rączki przednie min 3 zakresy regulacji, z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min 2 poziomach ( podać ilość dostępnych poziomów), 2 pary składanych rączek tylnych do znoszenia po schodach umieszczone na różnych poziomach wysokości, waga krzesła do max 10 kg , obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg ma posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz ma posiadać potwierdzenie zgodności z norma PN EN 1865 |  |  |

*wypełnia Wykonawca

...........................................................                                         ..............................................................

(miejscowość i data)		 	                    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)