Zamość 2019-10-09

## Do  Wszystkich Wykonawców

Dot: Zapytania ofertowego na dostawę monitorów kardiologicznych i centrali monitorującej

#### WYJAŚNIENIA

### Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami

Część nr 1, Kardiomonitory – 5 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitory producenta
z USA, o parametrach zawartych w tabeli:

|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej |
| --- | --- |
|  | Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 15,6 cali |
|  | Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli |
|  | Zasilanie 100-240V, 50/60Hz |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 4400 mAh |
|  | Czas pracy na akumulatorze 4 godziny |
|  | Obsługa w języku polskim |
|  | Waga 5,5 kg |
|  | Wymiary 535x280x350 mm |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne |
|  | Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów |
|  | Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu |
|  | Czujnik jasności otoczenia (wbudowany w monitor) umożliwiający automatyczną regulację jasności ekranu |
|  | Możliwość wyświetlenia 7 krzywych |
|  | Możliwość wyświetlenia mierzonych wartości w 4 różnych trybach, w tym tryb: „dużych cyfr” |
|  | Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura |
|  | Monitorowanie oxyCRG |
|  | Wbudowany kalkulator leków |
|  | Wbudowana drukarka |
|  | Konstrukcja bez pokręteł do obsługi, obsługa za pomocą przycisków na ekranie dotykowym |
|  | Opcja przywołania pielęgniarki |
|  | Komunikacja za pomocą USB, LAN |
|  | Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej umożliwiającej podłączenie do 30 monitorów |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację HL7 |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP (min. 4 kanały), CO, CO2, gazów anestetycznych |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: min. 1 tydzień |
|  | EKG |
|  | 5-odprowadzeniowy kabel ekg |
|  | 3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie) |
|  | Zakres pomiaru HR: 15-450 ud/min |
|  | Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość |
|  | Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny |
|  | Analiza odcinka ST |
|  | Wybór kanału do monitorowania odcinka ST |
|  | Detekcja arytmii, 13 rodzajów arytmii |
|  | Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s |
|  | Wzmocnienie: 0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie |
|  | Wykrywanie stymulatora serca |
|  | Respiracja |
|  | Pomiar z impedancji klatki piersiowej |
|  | Zakres pomiaru: 0-120 oddechów/min |
|  | Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min |
|  | Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s |
|  | Wzmocnienie 0,5/1/2 |
|  | Wybór obliczanego kanału: R-L, R-F, L-N, F-N |
|  | Saturacja |
|  | Metoda pomiarowa: Nellcor lub producenta |
|  | Zakres pomiarowy: 0-100% |
|  | Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 70-100% |
|  | Zakres PR: 20-300 ud/min |
|  | Dokładność PR: +/-2% |
|  | NIBP |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru |
|  | Tryb pracy: manualny, auto, ciągły |
|  | Pomiar: SYS, DIA, MEAN (Średnie) |
|  | Zakres pomiarowy: - SYS 40-270 mmHg - DIA 10-210 mmHg - MEAN 20-230 mmHg; |
|  | Dokładność pomiarowa: +/- 5 mmHg |
|  | Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min |
|  | Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa |
|  | IPB |
|  | Zakres pomiaru: -50 do 400 mmHg |
|  | Ilość kanałów: 2 (opcjonalnie 4) |
|  | Dokładność pomiarowa: 1% lub +/- 2mmHg |
|  | Oddech: 0-150 oddechów/min, dokładność +/- 1 |
|  | CO2 |
|  | Rodzaj pomiaru: w strumieniu bocznym i w strumieniu głównym |
|  | Zakres pomiaru: 0-150 mmHg |
|  | Rozdzielczość: 1mmHg (EtCO2, FiO2), 1 rmp (AwRR) |
|  | Gazy anestetyczne |
|  | CO2: 0-15 Vol.% ±(0.3kPa + 10% odczytu) |
|  | N2O: 0-100 Vol.% ±(2kPa + 5% odczytu) |
|  | HAL: 0-8 Vol.% ±(0.2kPa + 10% odczytu) |
|  | ISO: 0-8 Vol.% ±(0.2kPa + 10% odczytu) |
|  | ENF: 0-8 Vol.% ±(0.2kPa + 10% odczytu) |
|  | SEV: 0-10 Vol.% ±(0.2kPa + 10% odczytu) |
|  | DES: 0-22 Vol.% ±(0.2kPa + 10% odczytu) |
|  | Temperatura |
|  | 2 kanały pomiarowe: T1, T2 |
|  | Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur |
|  | Zakres pomiary 0-50 st. C |
|  | Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C |
|  | Dokładność pomiarowa: +/- 0,3 st. C |
|  | Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C |
|  | Drukarka |
|  | Szerokość wydruku: 50 mm |
|  | Tryb drukowania: manualny/w przypadku alarmu/predefiniowany |
|  | Prędkość przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s |
|  | Wydruk krzywych i danych pomiarowych |

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Część nr 2, stacja monitorowania

Pytanie 1, pkt 61

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy stację monitorowania, która zapewnia podgląd odpowiednio skonfigurowanej liczby stanowisk jednocześnie tj. do 15 stanowisk na jednym monitorze LCD, z możliwością rozbudowy do 30 stanowisk na dwóch monitorach LCD?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 2, pkt 63

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy stację monitorowania, która zapewnia wyświetlanie wymaganej przez Zamawiającego liczby stanowisk na jednym monitorze LCD, z możliwością dostosowania kolejności kardiomonitorów, bez możliwości dostosowywania kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości oraz możliwości konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie 3, pkt 64

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy stację monitorowania, która zapewnia zapamiętanie 720 godzin przebiegów rejestrowanych krzywych oraz 1000 zdarzeń alarmowych?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 4, pkt 65

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy stację monitorowania, która zapewnia podgląd jednego pacjenta/stanowiska w powiększonym sektorze i nie posiada trybu dużych znaków?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie 5, pkt 66

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy stację monitorowania, która nie posiada możliwości przywołania danych pacjenta z historii?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie 6, pkt 68

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy stację monitorowania, z komunikacją dwukierunkową pozwalającą odczytać dane pacjenta z kardiomonitora i umożliwiającą zmianę danych pacjenta z poziomu stacji monitorowania, która umożliwia użytkownikowi podgląd wszystkich ustawień alarmowych każdego kardiomonitora, bez możliwości ich edycji i wyciszenia oraz zapewnia możliwość uruchomienia pomiaru NIBP z poziomu centrali monitorowania?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 7, pkt 69

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy stację monitorowania bez możliwości wyjścia danych w formacie HL7? Istnieje możliwość implementacji kardiomonitorów z systemem szpitalnym EMR, CIS, HIS poprzez rozbudowę o moduł komunikacji HL7.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie 8, pkt 70

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy stację monitorowania bez możliwości drukowania raportów na żądanie?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

.

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45